中华人民共和国建材行业标准

速通门

Fast pass gate

编制说明（征求意见稿）

标准编制组

2022年10月

目录

一、工作概况	3

（一）任务来源	3

（二）主要工作过程	3

1.起草（草案、论证、修改）阶段	3

2、上报阶段	6

（三）主要参加单位及分工	6

二、标准编制原则和主要内容	7

（一）标准编制的目的、意义	7

（二）标准编制原则	8

（三）国内主要速通门生产状况及其分布	8

（四）主要编制内容	10

1、范围	10

2、规范性引用文件	10

3、术语和定义	12

4、类别	12

5、材料与配件	13

6、一般要求	13

7 技术要求	13

8、检验规则与判定	16

9.标志、包装、运输和贮存	18

三、主要实验验证情况分析	19

（一）外观	19

（二） 尺寸偏差	22

（三）性能要求	22

1、气候环境适应性	22

2、 外壳对外界机械碰撞的防护等级	23

3、兼容性要求	24

4、运行噪声	26

5、 反复启闭耐久性能	27

6、 视觉/听觉提示	29

（四）功能要求	31

1、允许通行/禁止通行	31

2、应急通行	33

3、运行速度	34

4、慢速开关门	35

5、防尾随	35

6、防反闯	37

7、运行打击力距	38

6 安全间隙	40

7 电气安全	40

四、 标准中涉及专利情况说明	41

五、 产业化情况	41

六、 采用国际标准	42

七、 与现行法律法规、规章及相关标准的协调	42

八、 重大意见分歧的处理依据和结果	45

九、 标准性质的建议说明	45

十、 贯彻标准的措施建议	45

十一、 废止现行有关标准的建议	45

### 一、工作概况

### （一）任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部印发《2018年第四批行业标准制修定计划的通知》（工信厅科函【2018】73号）文件通知的要求，由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，中华全国工商业联合会五金机电商会、康保安防系统（中国）有限公司、深圳市嘉昱机电有限公司、宁波智汇门道系统控制技术有限公司、广东启功集团有限公司、上海智若建筑科技有限公司等单位作为标准主要起草单位，负责组织2018-1973T-JC《速通门》行业标准的编制工作。

#### （二）主要工作过程

### 1.起草（草案、论证、修改）阶段

中华全国工商业联合会五金机电商会在申请本标准前，首先对产品的行业状况和国内外相关标准文件进行了广泛调研分析，计划下达后，于2019年3月成立了《速通门》标准编制组，明确起草工作方案。

工作组在全国工商联五金机电商会专家委员会的带领下，在2019年4月-9月间先后赴康保安防系统（中国）有限公司、深圳市嘉昱机电有限公司、深圳红门、广东启功集团有限公司、德国多玛中国公司等多家速通门相关生产单位进行实地考察、座谈交流，深入了解速通门在我国应用现状及企业的质量提升措施。同时了解速通门行业在市场上中存在的问题，了解企业对速通门产品目前检测的依据和主要内容，了解用户在使用过程中对产品的要求。

⑴ 2019年11月根据前期了解的情况，召开了第一次标准协调会，全国工商联五金机电商会标准化委员会万静主任、专家委员会杨广武主任、康保安防系统（中国）有限公司向健泉参加会议，并对标准的制定、分工、合作、技术指标、市场现状进行了综合分析，并开始起草标准初稿。

⑵ 2020年4月8日在北京召开了第一次编制会议。

参加会议的有主要起草单位：中华全国工商业联合会五金机电商会、康保安防系统（中国）有限公司、宁波智汇门道系统控制技术有限公司、百福泰自动门（上海）有限公司。

参与起草单位：北京门道佰分佰工程技术有限公司、北京全联智能科技发展有限公司。

本次编制会特别邀请到了中建不二幕墙装饰有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司的工程师参加，让他们从用户的角度，从产品应用到现场验收对标准初稿提出了建议，为我们的标准制定提供了参考意见。大家认真研讨，提出速通门的权限验证加以明确，并提出增加门翼运动方式示意图、增加反复启闭耐久性技术指标并进行验证。形成了第一次标准稿件。

（3）2020年9月4日，因疫情原因，以视频方式召开了第二次编制会议。

参加会议的除原有主、参编单位，新增加了行业内专门研发速通门系统的深圳市嘉昱机电有限公司，以及生产速通门产品的专业厂家科莱因（苏州）智能科技有限公司，这将有助于《速通门》标准从系统应用、产品安全性能方面更加完善。

参会者对康保安防系统（中国）有限公司提供的《速通门》第一版稿件进行了认真的讨论与研判，增加了听视觉系统。并将图1的实线、虚线划分清楚；增加控制系统、增加运动方式的配图；扇改用翼、控制装置改成控制系统；对尺寸偏差、尾随最小间距、锁止力进行了界定。

（4）2020年11月2日，第三次编制会议在京召开。

本次编制会大家一致同意对速通门机身结构处增加了（中间机）；在驱动、制动单元增加了驱动板；增加权限验证器。完善表3、表4；增加绝缘电阻和耐压测试的要求；完善安全示意图。

（5）2021年6月5日，修改后的标准形成征求意见稿，并发给相关企业广泛听取社会反馈意见。

（6）2022年2月17日，召开第四次编制会议。

本次会议增加深圳市复兴智能设备中心（有限合伙）。本次共收到8家单位15条意见。意见主要包括：引用标准的准确性确认；文字与表格中的叙述保持一致性；速通门停止运行功能正确描述；防尾随间距的确认；门翼如果遇到障碍时最大打击力；门翼的主要材质等。本次会议对收集到的意见进行了系统分析，协调各方意见对征求意见稿进行了修改完善。

（7）2022年5月11日，深圳市嘉昱机电有限公司从新对速通门门翼运动过程中，门翼如果遇到障碍物最大打击力矩做了现场验证，并邀请第三方人员及全国工商联五金机电商会专家委员会专家在场观看，最后形成了征求意见稿。

### 2、上报阶段

2022年9月上交到标准归口单位建材工业综合标准化技术委员会。

## （三）主要参加单位及分工

中华全国工商业联合会五金机电商会负责标准立项、标准编制会议筹备、组织及召集主/参编单位、组织编制会议通知、查询标准相关文献；分发、收集行业征求意见并汇总、协助标准正文的编写检查及修改；安排到企业走访、考察，联系产品检测机构；汇总验证数据；召集专家开审核会；负责每次编制会务工作；完善修改每次文稿的格式；编写编制说明；保存会议资料。负责文件中符号、编号的审核修改。

康保安防系统（中国）有限公司、深圳市嘉昱机电有限公司、深圳市复兴智能设备中心（有限合伙）、百福泰自动门（上海）有限公司、科莱因（苏州）智能科技有限公司提供标准稿件主要内容、修改，提供产品样品、检测报告、提供实验数据。提供现场产品的制作流程，提供产品使用场景案例。

宁波智汇门道系统控制技术有限公司、广东启功集团有限公司提供生产工艺、实际工程应用相关的材料及第三方产品的检测报告。

北京全联智能科技发展有限公司负责比较相关标准的对比情况。

北京全联通达咨询责任有限公司负责最新的科技查新资讯。

北京门道佰分佰工程技术有限公司提供使用场景案例；负责核查相关数据。

上海思捷科技有限公司负责查找相关标准；负责文件中符号、编号的审核修改。负责文件中英文校对。

# 二、标准编制原则和主要内容

## （一）标准编制的目的、意义

国内外对速通门已有着相当程度的技术研究，形成了较成熟的产品制造工艺体系。而速通门在国内仍属发展较快、新技术吸收较多的产品，全国已有25个城市的轨道交通建设规划获得国务院批复，总投资约1万亿元。另中国城市规划因土地紧缺，建筑层高屡创新高，高层建筑保安智能化成为方向。为满足市场需求，已有数量众多的制造企业参与速通门的研发和生产制造。

尤其中国高铁、地铁以及公路建设网的车站出入口及城市规划高层楼宇等现代化出入口，速通门是唯一选择。

现有标准《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016及《人行自动门安全要求》JC 305-2011标准的颁布，起到了规范市场及检验中提供技术支持的作用。 但是速通门在不断地适应市场需求技术创新发展不断演化，两个标准中都没有对速通门的定义；在速通门主要结构中没有强调监控传感权限验证器；只有材质分类，没有按运动方式分类，没有按门翼数量分类；没有规定室外用传感器的性能要求；没有对度同门安装处地面水平度误差要求；没有对速通门尺寸制作和安装允许偏差的要求；没有对速通门反复启闭耐久性的要求；没有对运动打击力的要求；因此亟需通过制定《速通门》标准进行技术补充和完善，使速通门产品在技术研发和产品制造过程中更加规范有序，提升产品质量及产品安全性能、满足市场需求，使国内速通门制造产品能够与世界接轨，从而带动和促进速通门产品在中国市场进一步发展。

中国制造2025提出坚持"创新驱动、质量为先”的基本方针，并坚持“市场主导、政府引导”的制造业发展战略，科技部、全国工商联印发了《关于推动民营企业创新发展的指导意见》。以此为基础，国家和各地区政府，均出台有多项鼓励企业参加国家标准制定、技术标准研制的政策鼓励措施。本项目《速通门》行业标准制定，符合国家总体发展战略和宏观经济背景，并有国家和各地政府具体支持力度和措施保障。

通过将国内速通门制造企业积累的速通门制造技术和工艺标准规范、提升，并提出系统规范、高品质的产品制造标准和要求，具有显著的技术创新和市场引领作用。能够带动和促进速通门产品在中国市场进一步发展。

## （二）标准编制原则

本文件根据中国制造2025 坚持“创新驱动、质量为先” 的基本方针，并坚决贯彻以科技部、全国工商联印发了《关于推动民营企业创新发展的指导意见》为基础的发展战略，

基于速通门国内外生产和应用现状，确定如下编制原则：

a) 与国家相关政策法规保持一致，落实国家创新发展的总方向。

b) 标准格式、结构和内容按GB/T 1.1—2020的规定进行编制。

c) 指标的设置在国内行业实际生产和应用水平的基础上，兼顾科学性、高端性、先进性与可操作性。

d）标准制定突出产品特性，促进行业健康发展和产品推广的原则。

## （三）国内主要速通门生产状况及其分布

编制团队对国内主要速通门分布进行了调研，分析了不同速通门类型和地区的特点，总结出国内主要速通门类型，即旋转闸速通门、伸缩闸速通门、摆动闸速通门，针对这主要在市场应用的三种速通门类型，选取代表性速通门企业，分析了其运动分类方式、门翼开启方式、主要部件构成、工作原理。

我国速通门市场目前具有国外品牌走高端市场、国内较多企业走低端市场的两个特点。速通门生产厂家众多，市场需求量不断增长，总需求量大，但国内生产厂家走低端市场较多，没有更加严格的标准规范致使低价竞争。目前国内生产速通门企业分布范围较广，但相对集中，以广东、深圳地区厂家最为集中，上海、江苏、浙江宁坡地区次之；北京、天津、山东、安徽均有分布。

从整体上看，我国速通门主要按门翼运动方式见表1和门翼数量分类，见表2.

- 表1 按门翼运动方式分类及代号

| 运动方式 | 旋转闸 | 伸缩闸 | 摆动闸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代 号 | XZZ | SSZ | BDZ |
| 图 例 |  |  |  |

- 表2 按门翼数量分类及代号

| 门翼数 | 单翼 | 双翼 | 组合杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代 号 | 1 | 2 | X |
| 图 例 |  |  |  |

编制单位调研了国内具有代表性的速通门企业，所调研结果证明速通门机身材料90%都是用不锈钢，10%用铝合金；门翼材料90%用钢化玻璃，10%用亚克力材料。见表3.所以在本标准中对速通门机身材料和饰面材料都做了强度和刚度的要求。

表3 速通门机身及门翼材料

| 企业名称 | 机身材料 | 门翼材料 |
| --- | --- | --- |
| 云耕科技 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 长沙国林门控 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 深圳鑫翼通科技 | 不锈钢 | 亚克力/钢化玻璃 |
| 昊宇通 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 创腾智能 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 创腾智能 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 上海品翔 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 捷顺 | 铝合金 | 钢化玻璃 |
| 固力保 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |
| 创腾 | 不锈钢 | 钢化玻璃 |

## （四）主要编制内容

编制组在编制期间参考了产品在实际使用中的情况及生产企业标准，试验方法主要采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性、科学性与可比性，各项指标值在满足工程要求的前提下根据各生产企业试样试验验证结果确定，适合现有和未来一段时间内产品的发展趋势。

本标准内容包括：术语和定义、分类、规格和标记、材料与配件、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

下面对标准编制的主要内容进行说明：

### 1、范围

本标准规定了速通门的术语和定义、分类、规格、标记、材料、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及使用和维护。

本标准适用于民用建筑中的各种速通门。

### 2、规范性引用文件

GB/T 191 包装储运图示标志

GA/T 1260 人行出入口电控通道闸通用技术要求

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3785.3 电声学声级计 第3部分：周期试验

GB/T 3797 电气控制设备

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7134 浇铸型工业有机玻璃板材

GB/T 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 9963 钢化玻璃

GB/T 12350 小功率电动机的安全要求

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3  建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB/T 15763.4 建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃

GB/T 15969.1 可编程序控制器 第1部分：通用信息

GB/T 16776  建筑用硅酮结构密封胶

GB 16796 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB 17454.1 机械安全 压敏保护装置 第1部分∶压敏垫和压敏地板的设计和试验通则

GB/T 17618 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

GB 19436.1 机械电气安全 电敏保护设备 第1部分：一般要求和试验

GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 29036 不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法

JG/T 73 不锈钢建筑型材

JG/T 310 人行自动门用传感器

以上文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### 3、术语和定义

GA/T 1260-2016中对人行出入口电控通道闸的术语定义是：一种安装于人员通行出入口，通过设备机身与设备机身、设备机身与构筑物（墙体或护栏等建筑设施）之间形成通行通道，用于控制和/或引导人员按规测通行的出入口控制系统执行设备。没有标明原理。

本标准针对速通门产品给予明确定义。通过采集信号、由外源动力驱动控制门翼或阻拦部件的启闭或旋转，用于控制和引导人员按规则通行的出入口通道控制设备。

本标准增加了驱动控制单元、控制系统、阻挡单元、监控传感器、权限验证器、锁止力定义，说明门翼受控制系统驱动，自动打开和关闭，具有科学性和完整性。

### 4、类别

根据市场常见的速通门按照门翼运动方式的不同分为伸缩闸(翼闸)和摆动闸、旋转闸三种。

伸缩闸常用于轨道交通，常见的大多应用于地铁等地。门翼从箱体内部伸出，可对通道进行有效封闭，起到出入控制的作用。另外，门体内部装有红外感测装置，可实现人员"一人一卡:单次通行的目的。

摆动闸较伸缩闸出现时间更晚，属于第二代速通门。此类速通门的特点是门翼运行方向为前后运行。运行过程处于人体视线范围之内，更加安全。另外，由于门翼不必缩入箱体内部，摆动门的样式则更加多变。由于以上特点，摆动门一般应用于银行、企业大楼、高档写字楼等处。

旋转闸一般用在监狱、高科技场所、会所、车站、码头、非允许不得入内场所等。而人脸识别、指纹识别、刷卡、检票等，也是旋转闸可以配备的通行方式。

按照门翼数量分类：单翼、双翼、组合杆。

### 5、材料与配件

当前市场上速通门产品按门体结构材料普遍由不锈钢建筑型材、钢化玻璃构成。本标准要求结构材料强度和刚度应符合设计要求，并符合本标准中的规范性引用文件。

经过调查速通门生产企业及已有的工程案例，当前市场上应用的速通门产品饰面材料普遍由不锈钢板、安全玻璃、有机玻璃等构成，为保证产品饰面质量及饰面美观度，特别增加了对不锈钢板、安全玻璃、有机玻璃表面处理的要求。

### 6、一般要求

一般要求规范了速通门适用环境温度的要求即室内温度-10℃～+55℃；室外温度-25℃～+70℃；适用相对湿度：（93±3）％。参照GA/T 1260的要求。本文件指的是民用建筑中的速通门，所以速通门大都安装在室内如办公楼、机场、机关等。上述场景应用的室内型速通门环境温度大部分时候都是在5-30度；而室外型速通门产品如受天气的影响，如不锈钢机器在太阳底下暴晒不受人控制时可加个雨棚、遮阳棚等，我们通用的民用建筑速通门99%都是在正常环境下可用的。在极端恶略的情况下或者军事上用的速通门属于定制产品，不适合本文件。

本文件增加了速通门安装处地面水平度误差、安装位置要求。强调了速通门应安装具备故障输出功能的制动器，在制动器出现故障时，速通门应停止运行，速通门宜安装漏电保护开关等有关安全相关标准和规范，为了更有效的保证通行人员的生命安全。

### 7 技术要求

标准制定过程中通过召开工作会议、视频会议、赴生产企业实地调研、验证试验结果分析等多种形式，最终确定了本标准的各项技术指标要求，具体内容包括：

（1）尺寸偏差在GA/T 1260中没有要求，因为速通门在安装时要求双项平行，在不同尺寸的通行长度时，测量对角线要符合标准中7.2的要求。

尺寸偏差要求，见表4。

表4  速通门尺寸偏差要求              单位为毫米

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度（L1） | ≤1000 | ±1.0 |
|  | ＞1000 | ±1.5 |
| 对角线差（L 2） | 1000≤L2≤2000 | ≤1.5 |
|  | 2000 | ≤2 |

（2）外壳对外界机械碰撞的防护等级

由于速通门是安装在人流密集的地方，每天通行人数较多，所以对设备外壳有防碰撞等级要求，不能因为碰撞而停止工作，同时也对速通门厂家选择面板的硬度和钢度时要符合相关标准。设备机身外壳的薄弱部分（如人员通行检测部分、指示部分、非金属面板等）应符合 GB/T 20138中IK04 的要求。

由于外界的电磁干扰，会影响速通门的正常使用，为了不出现误动作或误警示，要求设备抗扰度符合GB/T 17618的要求。

在一个外部环境中，没有外来电磁骚扰，使速通门不出现误操作，能正常通行，产品本身应具备无线电骚扰限值且应符合GB/T 9254中等级A的规定。

（3）反复启闭耐久性能

GA/T 1260-2016 中没有规定反复启闭耐久性能。速通门一搬安装在人流大的地方，每天使用的频率很高，开启次数也很频繁，有时机场、地铁、写字楼客流量非常充足，开启的次数也会骤增。以前不是所有企业都做过这种检测，也没有这种指标要求，我们设定这个目标是寻找了7家行业企业10几款产品做了耐久性的检测。其中有2家做到1000万次，1家做到600万次，1家3000万次，2家500万次，1家不合格。最后确认速通门反复启闭耐久性能即平均无故障次数（MCBF）不应低于500万次。

注：一次循环指完成完整的一次启、闭运行。

500万次，是指连续开关不出现故障，这个指标已经相当高了，这是平均无故障时间，不是使用寿命时间，使用寿命是指有可能换掉其中一些部件能够继续使用。这是理论上的数据，一般都是在很合适很良好的环境中专门测试。国际上非常著名的速通门厂家Automatic Systems，定的平均无故障次数（MCBF）不应低于250万次，我们定的高于他们了。我们找的7家企业，1家上市公司、1家外企，1家是行业生产高端电机产品（配套）企业、1家应用场合企业，2家中型生产速通门企业，1家普通生产企业，体现了速通门产业链的完整性。

由于产品用在不同的地方，反复循环启闭次数也有不同的要求，根据企业第三方检测测试和自检的结果，制定此项标准，对不同场合的速通门有了严格的约定，目前的生产企业能达到上述要求的能有30%，本标准指标的制定对提高企业的产品质量有了极大的促进。

（4）视觉、听觉觉提示

这是为了设备在运行时，根据工作状态给出的提示，使人们能够明显的分清发生的状况，从而做出反映。通道内设有红外线检测区，可根据用户精度要求，用软件调整开关状态，以适应不同要求光带的应用，避免点式红外探测器易受污染，影响判断的可靠性，有效判断未读卡片的尾随者。当系统确定发生追尾时，系统将根据红外探测器返回的有效持卡人的位置做出反应，信号发出后，仍有一些异常使用会触发报警系统。应符合GA/T 1260 规定的要求。

（5）应急通行

在断电或接收到消防信号后应能处于无拦挡状态。

当门在运行过程中突然停电或遇消防报警时，门翼将停在原来的位置，可按下按钮以激活所选的紧急响应模式，方便人们疏散和逃生，符合防火要求。

（6）运行速度

开关门时间可通过软件在0.3s-0.8s内调整。 这是因为电机全速运行时长为0.8s，参照GB/T 12350的规定。

表5  运行速度                      单位为毫米每秒

| 通道宽度 | 最快开门时间（s） | 最大开门时间(s) |
| --- | --- | --- |
| 550mm | 0.3 | 0.5 |
| 650mm | 0.4 | 0.6 |
| 900mm | 0.6 | 0.8 |

（7）防反闯

标准中强调速通门应具备防反闯功能，对反闯事件发出警示。

速通门每一端的起始感应探测区由红外感应对射组成，当起始感应探测区探测到非法进入企图时（没有刷卡或者无效卡或者逆向者），启动报警及防范功能，使门体在报警的同时不启动门翼。

（8）运行打击力矩

经过试验后，门翼在运动过程中，门翼如果遇到障碍物最大打击力应不高于35Nm，不会对人或物造成任何伤害。在门翼运动过程中，门翼如果遇到障碍物最大打击力应不高于上述值，制定这个标准是因为较小的扭力可以保证人在通行时不会被恢复的门翼打伤。

（9）锁止力

锁止力应不小于100N。这是指承受外界高达100N强力撞击下，闸门逐级打开并报警，可有效保护机芯。这就要求速通门采购的机芯锁止机构具有缓冲功能、防撞功能。

（10）速通门安全间隙

速通门各个相对运动部件间应保留一定的安全间隙，安全间隙小于等于8mm，或大于等于25mm。速通门设备处于关闭状态时，手推可以将门翼推开。查看速通门的机芯是否有人装机或者磨损，槽盘是否有损坏或者间隙过大。如果有要及时更换和调整。

（11）电气安全

抗电强度检测是为了检查电子电器设备机器是否满足安全规范，防止在不同工作条件下工作时出现触电的危险，参照 GB 16796的规定进行检测。

绝缘电阻例如速通门电机、电缆等，它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度，即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时，绝缘材料便老化了，其绝缘电阻便降低了。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生，就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。检测时参照 GB/T 3797的规定。

（12）安全标识

速通门明显处应有明显安全标识，见表6。

表6 安全标识示意图

| 安全标识种类 | 儿童、老人、智障者监护 | 禁止入内 | 禁止玩耍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识含义 | 无行为能力人需要有行为能力为人携领的标志 | 禁止创闯入 | 禁止再为选区以内停留和玩耍 |
| 图例 |  |  |  |

### 8、检验规则与判定

8.1 检验类别

产品的检验分为出厂检验、现场综合检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 出厂检验项目

出厂检验为全数检验，产品出厂应检测外观、尺寸偏差、视觉提示、允许通行/禁止通行、应急通行、慢速开关门、防尾随、防反闯、通信控制接口。可选检运行打击力矩。见表7。

这些都是必须符合上述要求才能出厂，尤其是安全性能方面符合标准，才能保证在使用过程中不会对人体造成伤害，以保证安全防范功能。

8.2.2 判定规则

当某一项不合格时，应进行调整、返修或部件更新，复检合格后方可出厂。

8.3 现场综合检验

8.3.1 现场综合检验项目

现场综合检验包括必检项目：外观、视觉提示、允许通行/禁止通行、应急通行、防尾随、安全间隙、安全标识。可选检：尺寸偏差、运行噪声、慢速开关门、防反闯、通信控制接口、运行打击力矩、锁止力。

现场综合检验项目，见表7。

表7  出厂检验 现场综合检验和型式检验项目

| 章条号 | 项目 | 出厂检验 | 现场综合检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 外观 | ○ | ○ | ○ |
| 7.2 | 尺寸偏差 | ○ | △ | △ |
| 7.3.1 | 气候环境适用性 | — | — | ○ |
| 7.3.2 | 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | — | — | △ |
| 7.3.3 | 电磁兼容性要求 | — | — | △ |
| 7.3.4 | 运行噪声 | — | △ | ○ |
| 7.3.5 | 反复启闭耐久性能 | — | — | △ |
| 7.3.6 | 视觉提示 | ○ | ○ | △ |
| 7.4.1 | 允许通行/禁止通行 | ○ | ○ | ○ |
| 7.4.2 | 应急通行 | ○ | ○ | △ |
| 7.4.4 | 慢速开关门 | ○ | △ | △ |
| 7.4.5 | 防尾随 | ○ | ○ | ○ |
| 7.4.6 | 防反闯 | ○ | △ | ○ |
| 7.4.7 | 通信控制接口 | ○ | △ | △ |
| 7.5.1 | 运行打击力矩 | △ | △ | ○ |
| 7.5.2 | 锁止力 | — | △ | △ |
| 7.6 | 安全间隙 | — | ○ | △ |
| 7.8 | 安全标识 | — | ○ | △ |
| 注：“○”为必检项目；“△”为选检项目；“—”为非检项目 |

8.3.2 判定规则

当某一项不合格时，应进行调整、返修或部件更新，复检合格后方可交复验收。

型式检验

相比GA/T1260-2016，本标准增加了出厂检验，包括必检项目：外观、尺寸偏差、视觉/听觉提示、允许通行/禁止通行、应急通行、慢速开关门、防尾随、防反闯、通信控制接口；选检项目：运行打击力距。

增加了现场综合检验。包括必检项目：外观、视觉/听觉提示、允许通行/禁止通行、应急通行、防尾随、安全间隙、安全标识。选检项目：尺寸偏差、运行噪声、慢速开关门、防反闯、通信控制接口、运行打击力矩、锁止力。

在产品型式检验中增加了必检项目：防反闯、运行打击力距。可选检项目增加了：尺寸偏差、外壳对外界机械碰撞的防护等级、电磁兼容性要求、反复启闭耐久性能、视觉提示、应急通行、慢速开关门、通信控制接口、锁止力、安全间隙、安全标识。

判定规则

现场综合检验规定当某一项不合格时，应进行调整、返修或部件更新，复检合格后方可交复验收。

型式检验规定有以下情况之一，应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正常生产后，产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，每三年应检测一次；

发生重大质量事故时。

批量与抽样

批量： 每100套为一组批，不足100套为一批。

抽样： 每一组批抽样一套进行试验。

判定规则

所有型式检验项目，全部合格则判定该批产品合格，如有不合格项允许不合格项进行复检，复检仍不合格，判定该批产品不合格。

本文在检验规则上，参照GA/T 1260-2016执行。

### 9.标志、包装、运输和贮存

本文件参照GB/T 6388执行。

这里要求企业必须在明显部位有这些标志，避免有的企业只贴企业商标、厂名或者logo，但是不完整，必须有相应的地址、制造日期、编号，尤其是电气控制设备方面的提示。

包装箱的箱面、贮存参照GB/T 191执行；

使用和维护重点强调了使用前生产商要对使用者进行培训，并重点强调是否移位、全部传感器是否灵敏可靠、驱动、制动、控制、监控系统功能是否正常，并应随时记录，以确保行人通行的安全。

# 三、主要实验验证情况分析

为保证标准项目要求的合理性，编制工作组对生产速通门6家企业包括生产门体企业、生产机械部件企业、生产控制部分企业、生产辅助模块厂家、安装公司等进行了广泛的数据收集，并进行了大量的验证试验。在试验方案设立上，标准编制组选择了南北结合、国内品牌与国外品牌相结合的方式，通过不同地区、不同价位的产品检测，通过对行业现有产品各指标和本文件给出的指标验证对比，以此验证本文件的合理性。

## （一）外观

因用户对安装现场的产品首先要看的就是实物的外观质量，一般用目测和手动的方式看一下部件表面是否光滑、平整，不应在运输中有磕碰，出现凹凸不平。接缝处是否有毛刺、划伤、擦伤、碰伤、油污或其他污迹。

表8是对本标准7.1规定的要求所做的验证试验，根据国内生产企业、安装公司等6家公司提供6组不同品牌的速通门通过第三方验证后得出的结论，试件验证结果合格率99.9%，这6家公司在行业内属于行业排名在前20名之内的企业，无论从规模、成立时间、品牌、质量都代表了行业的领先水平，每家企业都有许多成功的案例。现在不管什么产品，外观都应该做到符合本文件的要求，这是对产品最基本的要求。验证时根据GB16796及GA/T1260中的规定。

表8 速通门的外观质量要求验证试验结果

| 样品 编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 外观 | GB 16796 | 样机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变型等缺陷，金属件不应有锈蚀。紧固件应无松动。 | 符合要求 |
| A2 | 外观 | GA/T 1260 | 外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变型、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗油、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角 | 符合要求 |
| A3 | 外观 | GA/T 1260 | 设备外观的外表平整清洁， 无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变型、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗油、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角 透明材料内部无明显空穴、 气泡、流体线迹和夹杂的杂质 镀层和涂覆层表面无休整后 痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象。 | 符合要求 |
| A4 | 外观 | GA/T 1260 | 1.外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变型、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗油、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角 2.材料内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质 3. 镀层和涂覆层表面无休整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象。 | 符合要求 |
| A5 | 外观 | GA/T 1260 | 外表平整清洁，无毛刺、飞 边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 透明材料的内部无明显 空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质； 镀层和涂覆层表面无休整后 痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象。 | 符合要求 |
| A6 | 外观 | GA/T 1260 | 外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变型、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗油、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角 | 符合要求 |

## （二） 尺寸偏差

速通门通常只对通行宽度有要求，标准中7.2规定的是指门体长度的尺寸偏差，是根据市场通用的尺寸规定的，之所以对速通门有一个尺寸偏差的要求，重点是要求加工精度，要求企业要具备精加工要求的设备，这样会对小企业产业升级有一个促进作用。

## （三）性能要求

### 1、气候环境适应性

速通门安装环境不同，南北温度差异较大，一般对产品有一个温度适应性的要求，这样保证在极寒、极热情况下不变形且正常开启。下面是6家企业8种产品是对标准中7.3.1的做的高温、低温、恒定湿温检测验证结果。验证依据GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3中的规定执行。见表9。

表9 速通门气候环境适用性验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 高温试验 | GB/T 2423.2 | 温度50±2℃，持续时间4h，加电，试验后能正常工作 | 符合要求 |
| A2 | 低温试验 | GB/T 2423.1 | 温度-10±3℃，持续时间4h，加电，试验后能正常工作 | 符合要求 |
| A3 | 恒定湿温 | GB/T 2423.3 | RK93%，温度40±2℃，持续时间48h，加电，试验后能正常工作 | 符合要求 |
| A4 | 高温试验 | GB/T 2423.2 | 温度50±2℃，持续时间4h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 | 符合要求 |
| A5 | 低温试验 | GB/T 2423.1 | 温度-10±2℃，持续时间4h，样机处于工作状态，试验后杨技能正常工作 | 符合要求 |
| A6 | 工作恒定湿热试验 | GB/T 2423.3 | 相对湿度93%，温度40±2℃、持续时间4h，样机处于工作状态，试验后样机能正常工作 | 符合要求 |
| A7 | 贮运恒定湿热试验 | GB/T 2423.3 | 相对湿度93%，温度40±2℃、持续时间48h，样机处于非工作状态，试验后恢复2h，样机应能正常工作 | 符合要求 |
| A8 | 环境温度要求 | GA/T 1260 | 在环境温度-25℃~+70℃可正常使用。 | 符合要求 |

### 2、 外壳对外界机械碰撞的防护等级

此项内容是指安装在室外的速通门，如遇到大风、人、物或其他东西外部异常力量冲撞时，或有人强行闯入，在降低对机身外部损坏的同时，又能有效预防行人强行通行；设备机身外壳的薄弱部分应符合GB 4208和GB/T 1260的规定。下面是6个厂家9款产品对标准中7.3.2的验证试验结果。见表10。

表10速通门外壳对外界机械碰撞的防护等级的验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | GB 4208-2017 | 室外设备应符合GB 4208-2017中IP43的要求 | IP43 |
| A2 | 设备外壳防护等级试验 | GB 4208-2017 | 室外设备：IPX4 | 符合要求 |
| A3 | 外科对外界机械碰撞的防护等级试验 | GA/T 1260 | 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并能正常工作。 | 合格，测试后设备无明显机械损伤和变形，能正常工作。 |
| A4 | 外科对外界机械碰撞的防护等级试验 | GA/T 1260 | 机身外壳人员通行部分、只是部分应符合IK04的要求 其他表面应符合IK07的要求 | 符合要求 |
| A5 | 外壳防护等级 | GA/T 1260 | 室外设备IP54 | 满足要求 |
| A6 | 机械碰撞防护等级 | GA/T 1260 | 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求； 其他表面应符合IK07的要求 | 满足要求 |
| A7 | 外壳防护等级试验 | GA/T 1260 | 室内设备：IP41 | 合格 |
| A8 | 外壳防护等级试验 | GA/T 1260 | 室外设备：IP54 | 合格 |
| A9 | 外壳防护等级试验 | GA/T 1260 | 识读装置：IP54 | 合格 |

### 3、兼容性要求

这是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力，以防止因电磁干扰设备产生误判。下面是对标准中7.3.3的验证要求，选择了6家企业7种验证结果，见表11。

表11 速通门电磁兼容性要求验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17618 | 样机处于工作状态，空气放电8KY，接触放电4KV | 符合标准要求 |
| A2 | 电快速瞬间脉冲群抗扰度试验 | GB/T 17618 | 样机处于工作状态，对电源端口施加脉冲幅度为1.0KV、重复频率为100KHz的电快速顺变脉冲群干扰。实验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在实验停止后自行恢复，不需要操作者干预 | 经检测后样机功能自行恢复 |
| A3 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | GB/T 17618 | 波前时间1.2 us/半峰值时间50us，在电路输入端施加线-线1kv，线-地2kv峰值电压。实验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在实验停止后自行恢复，不需要操作者干预 | 样机符合标准中的要求，实验停止后无需早坐着干预，功能自行恢复 |
| A4 | 工频磁场抗干扰度试验 | GB/T 9254-2008 | 样机处于工作状态，在磁场强度为1A/m的条件下进行工频磁场抗扰度试验。实验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在实验停止后自行恢复，不需要操作者干预 | 符合标准中规定的要求 |
| A5 | 辐射骚扰试验 | GB/T 9254-2008 | 设备辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2018中等级A的规定 | 经检测符合规定 |
| A6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | GB/T 9254-2008 | 在试验电压为3V，调制频率1KHz，调制度80%的条件下，频率从0.15-80MHz对样机的交流电源输入端口进行射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，试验中及试验后样机工作正常 | 按要求测试后样机工作正常 |
| A7 | 静电放电抗扰度试验 | GA/T 1260 | 空气放电等级：2KV、4KV和8KV 接触放电等级6KV 每种电压等级和极性在各放电部位放电次数：10次 实验期间，设备不应产生误动作或误警示。试验后，设备应能正常工作。 | 合格 |

### 4、运行噪声

当前，国家对噪声限制要求早在十几年前就有了明确规定，企业的产品降噪要求也基本上必须达标。在表12是为了检测速通门的运行噪声指标，是对标准7.3.4的验证，抽取了8组速通门产品进行验证，都保持在标准要求内。

表12  速通门运行噪声要求的验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 运行噪声[dB(A)] | GA/T 1260 | 距样机1m处，噪声升压不大于45dB（A） | 43.6dB（A） |
| A2 | 运行噪声[dB(A)] | GA/T 1260 | 距样机1m处，噪声声级应不大于70dB（A） | 经检测没有超出规定要求 |
| A3 | 运行噪声 [dB(A)] | GA/T 1260 | 瞬间最大噪声声压小于80dB(A) | 73dB(A) |
| A4 | 运行噪声[dB(A)] | GA/T 1260 | 持续噪声声压小于60dB（A) | 55 dB(A) |
| A5 | 运行噪声[dB(A)] | GA/T 1260 | 听觉指示声压宜在60dB（A）（含）-90dB（A）范围内，宜可调。 | 70dB（A） |
| A6 | 噪声要求 | GA/T 1260 | 瞬间最大噪声声压小于80dB（A），持续噪声声压小于60dB（A）。 | 55dB（A） |
| A7 | 噪声检查 | GA/T 1260 | 瞬间最大噪声声压小于80dB(A) | 61dB(A) |
| A8 | 噪声检查 | GA/T 1260 | 持续噪声声压小于60dB（A）。 | 55dB（A） |

### 5、 反复启闭耐久性能

GA/T1260中没有对反复启闭耐久性能的要求，本标准为了能够要求企业在产品使用过程中，各个部件高质量达标，提升使用寿命，特制订此要求。速通门的正常使用寿命行业内的几个大企业做耐久性试验后都能在1000万次以上，任何一款机器寿命的使用长短都取决于机芯。本文件为了完善GA/T 1260的技术指标，为了对速通门标准中7.3.5的验证，提取了8个速通门产品验证结果，综合验证结果定出本文件对反复起闭耐久性能的技术指标。表13是对速通门反复循环启闭次数寿命性能验证结果。根据8个产品的验证结果，有6家达到1000万次以上，1家达到600万次，一家达到500万次。根据相关调查，深圳低端速通门厂家占中国速通门生产总量的60%，基本没有做过反复启闭耐久性测试，因为使用的机芯低廉，大都无法保证耐久性能达标。所以本文件规定反复启闭耐久性即平均无故障次数不应低于500万次。

表13 速通门的反复启闭次数性能验证试验结果

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 反复启闭寿命测试 | Q/ONC 011 | 输入48VDC电压，运行计量数值1000万次。 | 1000万次试验后，目视检查样品外观无明显一场，能正常平滑无异常开门、关门。 |
| A2 | 反复启闭寿命测试 | GB/T12350 | 在适用环境条件下正常启闭动作反复进行达到500万次后，盈余初期性能相比无显著变化，且零部件不应有影响功能的损伤 | 试件反复起闭1000万次后，试件无开启和关闭障碍，运行无异常 |
| A3 | 反复启闭 寿命测试 | Q/ONC 011 | 输入48VDC电压，运行计量数值1000万次。 | 输入48VDC电压，运行计量数值1000万次后试件开、关门工作正常 |
| A4 | 反复启闭寿命测试 | BS-BZ11 | ≥500万次 | 500万次后试件能正常开启，无异常 |
| A5 | 反复启闭寿命测试 | GJB 899A-2009 | 在常温及湿度条件下，开关门连续开关动作1388.6 小时 （1000 万次，0.5s/次）。 | 经过以上加速老化测试，样品测试过程中及测试后，外观无明显变化，各项功能正常 |
| A6 | 反复启闭寿命测试 | WZHD31505012K-3 | 输入48VDC电压，运行1000万次 | 1000万次试验后，目视检查样品外观无明显异常，能正常平滑无异常开门、关门。 |
| A7 | 反复启闭寿命测试 | GB/T 5080.7 Q/CAMBAUM001-2017 | 验证摆门式门机芯开关动作，在现场条件下平均无故障循环系数，利用计数器进行开关门动作次数记录。1次/s | 1650万次，能正常开关。 |
| A8 | 发福启闭寿命测试 | Q/CAMBAUM001-2017 | 输入24VDC电压，运行600万次 | 600万次试验后，目视检查样品外观无明显异常，能正常平滑无异常开门、关门 |

### 6、 视觉/听觉提示

在可以通行或设备出现异常时给通行人员的提示作用，参照GA/T 1206的要求，采用9组产品进行的验证，这也是GA/T 1206中规定的必检项目。见表14.

表 14   速通门视觉、听觉提示验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 视觉/听觉指示功能检查 | GA/T 1260 | 设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色：警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 | 符合要求 |
| A2 | 视觉/听觉指示功能检查 | GA/T 1260 | 设备应具备视觉/听觉指示自检功能，并由相应的动作或指示 | 符合要求 |
| A3 | 视觉/听觉指示功能检查 | GA/T 1260 | 设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色：警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 | 符合要求，具备此功能 |
| A4 | 视觉/听觉指示功能检查 | GA/T 1260 | 设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色：警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 | 设备具备此功能，并由相应的动作 |
| A5 | 视觉指示检查 | GA/T 1260 | 指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3m处应清晰可见；显示的符号或文字在设备正前方22.5°视角内、距离0.8m处应可读。 | 符合标准检测要求 |
| A6 | 视觉/听觉指示 | GA/T 1260 | 设备配置LED通行指示灯，应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 | 满足要求 |
| A7 | 视觉/听觉指示 | GA/T 1260 | 设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色：警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 | 符合要求 |
| A8 | 视觉指示检查 | GA/T 1260 | 指示灯在设备正前方22.5°视角内，距离设备3m处应清晰可见，显示的符号或文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 符合要求 |
| A9 | 视觉/听觉指示 | GA/T 1260 | 应对工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出不同的视觉/听觉指示；警示时的听觉指示应明显区别于其他警示 | 符合要求 |

## （四）功能要求

### 1、允许通行/禁止通行

这是对速通门通行时的功能要求，参照GA/T 2016的标准要求，这是速通门必须有的功能，允许通行时为了检验速通门处于无拦挡状态时设备提示人员可以通过的状态；禁止通行是为了检验速通门关闭拦挡部分提示人员不能通过的状态。编制组找了6组产品进行验证，是对标准7.4.1的验证结果，见表15.

表 15  速通门通行功能

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 通行功能 | GA/T 1260 GB/T 15211 | 样机识别到授权卡片或二维码后，可允许人员通行 | 样机识别到授权卡片或二维码后，允许人员通行 |
| A2 | 通行功能 | GA/T 1260 | 样机收到开门信号后，门翼自动打开，机芯断电后，门翼自动打开；电源恢复后，门翼可完成自检后关闭。机芯收到紧急信号后，门翼自动打开；紧急信号取消后，门翼自动关闭。 | 检测后符合要求 |
| A3 | 通行功能 | GA/T 1260 | 设备在接受人工操作或出入口 控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，应进入允许通行/禁止通行的状态； 设备在禁止通行状态下，接收 到允许通行信号，转换至允许通行状态后，在以下情况下应自动返回到禁止通行状态： -在允许通行时间内，检测到人员已按 指定方向通过通道时； -超出允许通行时间，检测到通道内无 人员通行时。 3.设备应设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 | 符合要求 |
| A4 | 允许通行/禁止通行 | GA/T 1260 | 设备在接受人工操作或出入口控制系 统允许通行/禁止通行的输入信号后，应进入允许通行/禁止通行的状态； 设备在禁止通行状态下，接收到允许 通行信号，转换至允许通行状态后，在以下情况下应自动返回到禁止通行状态： -在允许通行时间内，检测到人员已按指定方向通过通道时： -超出允许通行时间，检测到通道内无人员通行时。 3、设备应设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 | 设备检测后符合要求 |
| A5 | 允许通行/禁止通行 | GA/T 1260 | 1.设备在接受人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，应进入允许通行/禁止通行的状态； 2.设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后，在以下情况下应自动返回到禁止通行状态： -在允许通行时间内，检测到人员已按指定方向通过通道时： -超出允许通行时间，检测到通道内无人员通行时。 3、设备应设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 |  |
| A6 | 允许通行/禁止通行 | GA/T 1260 | 1.设备在接受人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，应进入允许通行/禁止通行的状态； 2.设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后，在以下情况下应自动返回到禁止通行状态： -在允许通行时间内，检测到人员已按指定方向通过通道时： -超出允许通行时间，检测到通道内无人员通行时。 3、设备应设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 | 试验后符合标准的要求 |

### 2、应急通行

速通门都是用在行人通行的地方，如果遇断电、失火等紧迫状况，紧急输入信息就会被触发，速通的摆臂就会翻开，(可以设置为手动断电状况轻轻用手即可推开)两种断电模式，处于无拦挡状态，允许自由通行，用户可以迅速出去，直到紧急状况解除摆臂才会复位至封闭状态。参照GA/T 1260的要求，我们选取6组产品进行进行断电操作测试，要求符合本标准7.4.2的验证。见表16。

表 16   速通门应急功能验证试验

| 符合要求 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 应急功能 | Q/KABA 001-2013 | 机芯收到紧急信号后，门翼自动打开；紧急信号取消后，门翼自动关闭。 | 符合应急打开要求 |
| A2 | 应急放行功能 | GB/T 1260 | 设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态 | 符合 |
| A3 | 应急放行功能检查 | GB/T 1260 | 设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态 | 断电后符合要求 |
| A4 | 应急放行功能 | GB/T 1260 | 设备在断电后应能处于无拦挡或可轻松推开的状态。 | 符合要求 |
| A5 | 应急放行功能检查 | GB/T 1260 | 设备在断电后应能处于无拦挡或可轻松推开的状态。 | 符合要求 |
| A6 | 应急放行功能检查 | GB/T 1260 | 设备在断电后应能处于无拦挡或可轻松推开的状态。 | 符合要求 |

### 3、运行速度

就是指开关门的时间，通过时间测量仪器测试受试样品的开启时间，计算10次测量的算术平均值，判定结果是否符合7.4.3的要求。如果受试样品拦挡部分的开启时间可调节，至少进行一次设置并重新按前述方法进行测试。本标准要求设备可调，下面是9组对本标准中7.4.3的验证结果，见表17。

表 17 速通门运行速度的验证

| 样品 编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 开关门速度 | GB/T 5171 | 电机在额定电压24VDC，额定扭矩5N.m条件下，测试转动90所需时间。 | 0.41s 0.42s |
| A2 | 开门速度 | GB/T 1260 | 设备的开启时间宜不大于6s，亦可调 | 0.8s-1.5s可调 |
| A3 | 关门速度 | GB/T 1260 | 设备的关闭时间宜不大于6s，亦可调 | 0.8s-1.5s可调 |
| A4 | 开门速度 | GB/T 1260 | 设备的开启时间宜不大于6s，亦可调 | 检验结果0.8s-1.5s可调 |
| A5 | 关门速度 | GB/T 1260 | 设备的关闭时间宜不大于6s，亦可调 | 符合要求 |
| A6 | 开门速度 | GB/T 1260 | 设备的开启速度宜可调，开启时间范围为0.5s~1.5s，支持高峰通过。 | 符合要求 |
| A7 | 关门速度 | GB/T 1260 | 设备的关闭速度宜可调，关闭时间范围为0.5s~1.5s，支持高峰通过。 | 符合要求 |
| A8 | 开门速度 | GB/T 1260 | 设备的开启时间宜不大于6s，宜可调。 | 0.5s-1.6s可调 |
| A9 | 关门速度 | GB/T 1260 | 设备的关闭时间宜不大于6s，宜可调。 | 0.5s-1.6s可调 |

### 4、慢速开关门

通过开关或软件控制门翼执行慢关门，确认在发生尾随、反闯时可以通过切换慢关门指令，门翼执行慢关，可以对非法人员进行拦截，有效阻止不安全因素产生。

### 5、防尾随

速通门的通道中有红外光带探测器，能有效的判断出未读卡的行人并进项提示，如果强制通行，会引发自动报警进行提示。我们选取5组门型在收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个实验人员以间隔不小于100mm的距离沿同方向进入通道，或者允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mmm，验证了标准中7.4.5设备具备的防尾随功能，见表18。

表 18   速通门防尾随功能验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 防尾随功能检查 | GA/T 1260 | 设备易具备防尾随功能当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于100mm的距离沿同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 | 符合要求 |
| A2 | 防尾随功能检查 | GA/T 1260 | 设备易具备防尾随功能当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于100mm的距离沿同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 | 设备按规定检测后符合要求 |
| A3 | 防尾随功能 | GA/T 1260 | 设置不允许尾随的情况下，尾随通过，设备应警示，应能设置为不接受允许通行指令。 | 满足要求 |
| A4 | 防尾随功能 | GA/T 1260 | 设备宜具备防尾随功能： 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于100mm的距离沿同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 | 满足要求 |
| A5 | 防尾随功能 | GA/T 1260 | 设备宜具备防尾随功能： 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于100mm的距离沿同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 | 满足要求 |

### 6、防反闯

参照GA/T 1260的要求，当设备检测到人员你想进入到通道时，设备应有提示同时自检不通过，结合6组产品对本标准7.4.6的验证，见表19。

表 19   速通门防反闯功能验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 逆向进入 | Q/KABA 001-2013 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应能设置为不接受允许通行指令 | 设备符合要求，检测到人员逆向进入通道时，设备指示不接受允许通行 |
| A2 | 逆向进入 | Q/KABA 001-2013 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应能设置为不接受允许通行指令 | 设备符合要求，检测到人员逆向进入通道时，设备指示不接受允许通行 |
| A3 | 逆向进入 | GB/T 1260 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应警示 | 试验时提出报警 |
| A4 | 逆向进入 | GB/T 1260 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应警示 | 符合要求 |
| A5 | 逆向进入 | GB/T 1260 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应警示 | 试验时提出报警 |
| A6 | 逆向进入 | BS-BZ11 | 接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道时，设备应警示 | 试验时设备提出警示 |

### 7、运行打击力距

GA/T 1260中没有规定运动打击力，我们在编制本文件中，一直认为门翼在运动过程中，因为较小的扭力可以保证人在通行时不会被恢复的门翼打伤，有必要在本文件中规定运动打击力的技术指标。

但是门翼不同位置，打击力不同，编制组综合了6组产品在不同位置的测试数据，综合了不同材料的门翼检测数据，制订了本标准7.5.1的技术指标要求。见表20。

表 20   速通门运动打击力矩验证试验

| 样品编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 开门打击力 总行程1/3处打击力： 第一次：21.5N 第二次：22.5N 第三次：25.5N |
| A2 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 开门打击力 总行程2/3处打击力： 第一次：21.5N 第二次：25.5N 第三次：25.0N |
| A3 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 开门打击力 总行程1/2处打击力： 第一次：22.5N 第二次：20.5N 第三次：17.5N |
| A4 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 关门打击力 总行程1/3处打击力： 第一次：19.0N 第二次：20.5N 第三次：17.5N |
| A5 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 关门打击力 总行程2/3处打击力： 第一次：15.0N 第二次：14.0N 第三次：14.5N |
| A6 | 打击力 | Q/CAMBAUM 001-2017 | 机芯门翼设置为最快开门速度（0.3s）模式下，机芯门翼在关闭过程中，在左、右单门翼有效行程达到总行程的1/3、2/3、1/2处时分别测试打击力。进行三次试验，试验后机芯门翼单门打击力应在50N以下。 | 关门打击力 总行程1/2处打击力： 第一次：14.0N 第二次：14.5N 第三次：14.5N |

5.2 锁止力

GA/T 1260中没有规定锁止力。本编准中7.5.2锁止力是指在阻挡单元关闭的情况下，可以强行打开或推开时用的最大力。本身就是个示意性的，地铁安装的速通门是不要求锁止力的，发生事件时，需要紧急推开。

### 6 安全间隙

速通门各个相对运动部件间应保留一定的安全间隙，安全间隙小于等于8mm，或大于等于25mm。这是根据不同门型留出的安全距离，为了防止部件之间有接触产生摩擦。在现场需要观看即可。

### 7 电气安全

表21，是提取了6组速通门对本标准7.7的验证结果。本条验证参照GA/T 1260的要求。

表21  电气安全验证

| 样品 编号 | 检验项目 | 标准依据 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗电强度 | BG 16796 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿飞弧现象 | 经试验后没有出现击穿和飞弧现象 |
| A2 | 绝缘电阻 | GB/T 3797 | ≥2 MΩ | 53MΩ |
| A3 | 绝缘电阻 | GB/T 16796 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%-95%，温度为40°C，48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5 MΩ，基本绝缘的设备不小于2 MΩ，III类设备不小于1 MΩ。 工作电压超过500v的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500v。 | 53MΩ |
| A4 | 绝缘电阻 | GB/T 16796 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿飞弧现象 | 经试验后没有出现击穿和飞弧现象 |
| A5 | 绝缘电阻 | GB/T 1260 | 湿热≥2MΩ | >500MΩ |
| A6 | 绝缘电阻 | GB/T 1260 | 湿热≥2MΩ | >500MΩ |

# 四、 标准中涉及专利情况说明

本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的问题。

# 产业化情况

相较于其他门类产品，速通门具有高品质、高智能、性价比高、用量大的优势，具有很高的经济效益，由于疫情的出现，具备的人脸识别、免接触、一卡通、自动识别等功能，经济效益会提升10-20倍。

随着国内市场的需求一直保持着稳步的增长的态势，速通门适应于机场、大型体育场馆、高铁、地铁检票口、会议中心、展览馆、写字楼等大空间建筑物进出口，会产生巨大的社会效益。

由于速通门机身及门翼结构主要以不锈钢、玻璃门体为主，进入门槛较低，参与的厂家和品牌也不计其数。 10余年前，此类产品还是以欧美厂家的产品主导，近几年，随着中国经济实力的不断增长，各类基础建设的大力推进，对控制人流出入的通道产品的需要呈现井喷式的增长势头。良好的市场形势也催生了大批国产设备投入市场，竞争日趋激烈。由于功能和外观大同小异，许多用户在不清楚产品实际性能和品质的前提下，往往选择了不恰当的产品，造成形象和应用层面的各种损失。产品经过市场的验证也增加了许多新的功能和特征，所以现有的相关标准需要完善和补充对安全指标的补充。

本标准的制定为生产企业提供了一个更加严格的技术参考依据，同时在速通门工程应用上也提供了一个标准依据，使客户对速通门的了解和认知又上升了一个高度。由于近几年人们对安全性能的要求放在首位，速通门的制作标准也必须能满足人们更高的安全需求，通过本标准的制定和推广，速通门市场又会出现一个上升空间，将为企业带来更大的经济效益和社会效益。

# 六、 采用国际标准

无。

# 七、 与现行法律法规、规章及相关标准的协调

本文件速通门技术要求可以和GA/T 1260 对比。本标准中的速通门部分性能指标和测试方法依据GA/T 1260 人行出入口电控通道闸通用技术要求中的速通门部分比较。见表22。

综合调研现行的国内关于速通门方面的标准，完善了安全性能指标，填补了行业空白。

本标准中涉及的速通门的各项基本性能均依照国内外现行的各类材料相应指标，在满足其基本要求的同时达到本标准的性能要求。

表22  本文件与GA/T 1260的指标对比

| 序号 | 项目 | 本标准 | GA/T 1260 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人行出入口电控通道闸通用技术要求 |  |
| 1 | 速通门定义 | 通过采集信号、由外源动力驱动控制门翼的启闭，用于控制和引导人员按规则通行的出入口通道控制设备。 | 无明确速通门定义 | 本标准填补速通门定义空白 |
| 2 | 速通门主要结构 | 机身结构、驱动、制动单元、阻挡单元、控制系统、监控传感器、权限验证器、视觉听觉系统等。 | 没有监控传感器、权限验证器 | 本标准细分及明确补充了专业设备构成 |
| 3 | 驱动、制动单元 | 实现阻挡单元的启闭和紧急制动的装置，含电机、刹车和驱动板等。 | 无明确解释 | 本标准补充了驱动、制动单元的设备组成 |
| 4 | 监控传感器 | 通道内传感器：通道内人或物体遮挡时可发出信号的器件或装置。 | 没明确 | 明确了设备的作用 |
| 5 | 权限验证器 | 获取通行人员的授权信息，并发出开门指令的装置。 | 没明确 | 明确了设备的作用 |
| 6 | 锁止力 | 锁止力应不小于100N。 | 无规定 | 规范了速通门锁止力，提高了安全性 |
| 7 | 按运动方式分类 | 旋转闸、伸缩闸、摆动闸 | 无此分类 | 明确了速通门按运动方式分类的定义 |
| 8 | 按门翼数量分类 | 单翼、双翼、组合杆 | 无此项分类 | 本标准明确了按门翼数量分类的定义 |
| 9 | 传感器 | 速通门使用传感器，可分为位置传感器、存在传感器（包括对射传感器）和压敏传感器等，传感器除应符合现行行业标准JG/T 310的要求外，还应符合下列要求…. | 无此项细分说明 | 规定了运动传感器、电敏传感器、压敏传感器、室外用传感器的性能要求。 |
| 10 | 一般要求 | 速通门安装处地面水平度误差不应大于±2mm，且室外侧有防雨设施条件下可靠运行 | 无此规定 | 增加了对安装现场的要求，填补空白 |
| 11 | 尺寸偏差 | 速通门尺寸制作和安装允许偏差 | 无此要求 | 增加了制作及安装允许偏差的要求 |
| 12 | 反复启闭耐久性能 | 速通门反复启闭耐久性能即平均无故障次数（MCBF）不应低于500万次。 | 无此规定 | 填补了对速通门起闭耐久性的要求，从而保证产品能够持续稳定运行。 |
| 13 | 防反闯 | 应具备防反闯功能，对反闯事件发出警示。 | 没有明确名称 | 形容更准确 |
| 14 | 运动打击力 | 在门翼运动过程中，门翼如果遇到障碍物最大打击力矩应不高于35Nm，不会对人或物造成任何伤害。 | 没有此项规定 | 填补了此项空白，明确了测试技术指标 |
| 15 | 锁止力 | 锁止力应不小于100N。 | 没有此项规定 | 填补了此项空白，明确了测试技术指标 |

通过以上内容对比可以得出结论，速通门是一个专指门类，用途广泛，通常应用在行人通过的地方，在生产使用过程中，虽然有GA/T 1260 的标准可以参照，在检测验证方面，速通门的一些安全性能和检测方式应该更加明确。本标准的编制对速通门的术语、结构、分类、驱动、制动单元和监控传感器、权限验证器、传感器、防反闯有了明确的定义和解释。

对速通门安装地面要求、制作及安装允许偏差、反复启闭耐久性能、运动打击力、锁止力等方面增加了严格而具体的约定，填补了国内该产品标准空白。

# 八、 重大意见分歧的处理依据和结果

无

# 九、 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

# 十、 贯彻标准的措施建议

GA/T 1260已发布6年，6年的时间里，产品在不断更新，但对安全性要求越来越严，建议本标准批准发布3个月后实施。

# 十一、 废止现行有关标准的建议

无。